## Slide 1: MVP Создание доверенной среды на архитектуре RISC-V
TEAM 42
NSU-FIT 2025

## Slide 2: Reflections on Trusting Trust
Современные программы компилируются другими программами (компиляторами).
Если компилятор заражён, то даже чистый исходный код не гарантирует безопасность.
- Бэкдор сохраняется поколениями
$ gcc → компилятор, написанный на C
C-компилятор собирается… другим компилятором
Мы доверяем инструментам, которые сами могли быть скомпрометированы. Что если бекдор встроен не в программу, а в сам компилятор?

## Slide 3: Концепция доверенной цепочки
|> Как проверить что компилятор заражен?
gcc-infected
trusted compiler
gcc.c
gcc-infected
Trusted
gcc
gcc
gcc
Используется метод двойной компиляции (Diverse Double Compilation, DDC): сравниваются результаты сборки компилятора разными независимыми системами.
Если результат идентичен — компилятор считается доверенным.

## Slide 4
|> Цель – построить доверенную
| вычислительную цепочку
Цель проекта
Главная суть – получить систему, где каждый файл может быть проверен человеком.
Начиная с минимального кода на ассемблере, понятного глазу,
и постепенно строим инструменты.
Assembler
↓
Compiler (Stage 1)
↓
Compiler (Stage 2)
↓
Kernel (Stage 3)
↓
C standard library
↓
Kernel (Linux)
“Мы не можем доверять системе, если не можем верифицировать её основания.” — Ken Thompson, Reflections on Trusting Trust

## Slide 5: Зимняя школа YADRO
|> Основная цель проекта ws25-bootstrap –
| минимальное загрузочное окружение под
| RISC-V.
Реализовано:
начальный загрузчик (stage1)
вывод через UART
Полезная нагрузка в виде программы “Hello world!”
$ qemu-system-riscv64 \
-machine virt \
-bios stage1.bin
Boot sequence: stage1 → stage2
Hello, world!
# qemu-system-riscv64 эмулирует 64-битный процессор архитектуры RISC-V (virt — виртуальная машина без конкретного SoC)

## Slide 6: Архитектура проекта
┌──────────────┐
│ Stage 1 (ASM) │ → инициализация регистров, UART
└──────────────┘
↓
┌──────────────┐
│ Stage 2 (C) │ → печатает "Hello world", готовит стек
└──────────────┘
↓
┌──────────────┐
│ Kernel │ → загрузка ядра и управление памятью
└──────────────┘
Каждая стадия написана “на языке предыдущего уровня”
Бинарники можно проверить вручную (короткие, прозрачные)
Сборка воспроизводима

## Slide 7
Kernel
Чем мы будем заниматься?
Наша цель — реализовать загрузочную цепочку, которая подготавливает систему к запуску ядра.
Мы создаём минимальный загрузчик который:
инициализирует память и UART,
передаёт управление следующему этапу,
работает без внешних библиотек и зависимостей
может быть прочитан и проверен человеком.
Boot
Мы разрабатываем минимальное ядро системы, работающее на RISC-V, которое выполняет базовые функции ОС:
управление памятью,
системные вызовы,
многозадачность и прерывания,
взаимодействие с устройствами ввода/вывода.
Наша задача — построить ядро, которое может быть собрано с использованием только доверенного кода предыдущих этапов (boot).

## Slide 8
План по шагам
1. Stage 1 — Инициализация системы
Написать минимальный код на ASM
Настроить стек и регистры
Настроить UART для вывода текста
Вывести “Hello from Stage 1”
Передать управление Stage 2 по известному адресу
2. Stage 2 — Минимальное ядро
Вывести строку через UART с использованием C-функций
Подготовить окружение для ядра
Передать управление Stage 3 (ядру)
3. Stage 3 — Передача управления ядру
Определить адрес ядра в памяти
Загрузить ядро (kernel.elf) в память
Передать ему управление
4. Hardware Boot
- Адаптация под Banana Pi / Leechie Pi
- Настройка загрузки с SD-карты
- Проверка вывода через UART на реальном
устройстве
5. Verification
- Проверка бинарников вручную (двоичный дамп)
- Воспроизводимая сборка (make clean →
rebuild → cmp)
- Документация цепочки сборки
Stage 1 → Stage 2 → Stage 3 → Hardware Boot → Verification